## Slide 1: Repàs del model OSI, TCP/IP i Sockets

## Slide 3
Aplicació
  Accés a l’entorn OSI per als usuaris i serveis de informació distribuïda (semàntica). Defineix els protocols utilitzats per les aplicacions per intercanviar dades
Presentació
  Proporciona als processos d’aplicació independència respecte a les diferències en la representació de les dades (sintaxis), codificació de text, numèrica,...
    Representació interna
    Compressió de dades, criptografia
*Semàntica: (del grec semantios, que té significat). Referit a aspectes del significat, sentit o interpretació de signes, símbols o expressions
*Sintaxis: Part de la gramàtica que estudia les formes de combinar les paraules, així com les relacions sintamàtiques i paradigmàtiques entre elles.ar texto

## Slide 4
Sessió
  Control de comunicació entre les aplicacions
    Estableix, gestiona i tanca les connexions (sessions) entre les aplicacions cooperadores (LOGIN)
    Sincronització
    Control del diàleg
    Gestió de testimonis (tokens)

## Slide 5
Transport
  Seguretat, transferència transparent de dades entre nodes extrems, amb recuperació de errors i control de flux origen – destí
    Unitat d’informació: Segment
    Divisió de la informació en segments
    Gestió de la mida de paquets
    Multiplexació de connexions
    Tipus de servei (punt a punt, difusió)
    Assignació de connexió a procés
    Establiment i alliberament de la connexió
    Control de flux

## Slide 6
Xarxa
  Independència dels nivells superiors respecte a les tècniques de commutació i transmissió
  Responsable de l’establiment, manteniment i tancament de les connexions
    Unitat d’informació: El paquet
    Operacions de la subxarxa
    “Enrutament” o encaminament
    Control de congestió
    Tarificació
    Dificultats per les diferències entre xarxes (adreces, mides, protocols)

## Slide 7
Enllaç de dades
  Servei de transferència de dades segures a través de l’enllaç físic. Envia blocs de dades (trames) gestionant la sincronització, el control d’errors i de flux
    Unitat d’informació: la trama
    Control d’errors
    Establiment dels límits de les trames
    Gestió de trames duplicades, errònies o perdudes
    Control de flux

## Slide 8
Física
  Transmissió de cadenes de bits no estructurats per sobre del mitjà físic
    Unitat d’informació: el bit
    Característiques elèctriques i mecàniques
    Tipus de transmissió
    Com s’estableix i finalitza la connexió?

## Slide 9
N-PDU: Unitat de dades del protocol de la capa N
N-SDU: Unitat de dades de servei de la capa N
N- PCI: Informació de Control de Protocol de la capa N
N- IDU: Unitat de dades de la interficie
N- ICI Informació de control de la Interficie

## Slide 10
Quan una PDU passa d’una capa N, p.e. Presentació cap a la capa N-1 (sessió) li afegeix la corresponent capcelera ICI i la transforma així en una IDU.
La capa de sessió reb la IDU, extreu la capcelera ICI i es queda amb la informació, la SDU.
A aquesta informació li afegeix la seva pròpia capcelera (PCI), constituint així la PDU de la capa de sessió.

## Slide 12: Exercici 1
L’Albert vol enviar a l’Anna un e-mail per preguntar-li quan s’han d’entregar els problemes de Xarxes i Comunicacions. Per estar segur que l’Anna reb el missatge demana confirmació de la recepció. Descriu com serà la transmissió de l’e-mail (SMTP, capa d'app origen a POP3, capa d'app destí), així com la resposta (confirmació) en les seves diferents capes, PDU’s i SDU’s. Busqueu informació sobre aquests protocols per tal d'entendre el funcionament de l'stack TCP/IP.

## Slide 13: Exercici 1. Resolució
La SDU (Service Data Unit) correspon a la informació provinent de la capa veina un cop extretes les capceleres de la interficie i caceleres innecessàries per formar la PDU (Protocol Data Unit), on tindrem la SDU + la capcelera associada a la capa on estem.

## Slide 14: Exercici 1. Resolució (II)
Anem una mica al detall…
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i POP3 (Post Office Protocol) són protocols de la capa d’aplicació (recordeu el model TCP/IP?)
  Si recordeu, els protocols treballen entre entitats parells (del mateix nivell).
  SMTP: Enviament del correu
  POP3: Recepció

## Slide 15: Exercici 1. Resolució (III)
Client
Servidor
Obrim connexió TCP/IP port 25
220 ub.edu Simple Mail Transfer Service ready
ub.edu
upc.edu
HELO upc.edu
250 OK
250 OK
MAIL FROM: jordi@upc.edu
250 OK
RCPT TO: ferran@ub.edu
354 start mail input, end with CR LF
DATA
Missatge (acabat en CR LF)
250 OK
221 ub.edu tancant connexió
QUIT
Message (acabat en CR LF)
SMTP

## Slide 16: Exercici 1. Resolució (IV)
Packet IP i Segment TCP
Capçalera TCP
Capçalera IP

## Slide 17: Exercici 2
En un determinat protocol, la PDU de nivell N s’encapsula en vàries PDU’s de nivell N-1 (segmentació) en el node origen. Al node destí, les N-1 PDU’s s’agrupen en una única PDU de nivell N (agrupació). En la segmentació, és necessari que cada segment de nivell N-1 tingui una còpia de la capcelera del nivell N? En l’agrupació, és necessari que cada una de les PDU’s conservi les capceleres o es poden agrupar les dades en una única PDU de nivell N amb una única capcelera de nivell N? Raona les respostes.

## Slide 18: Exercici 3
Indica les diferències i similituds entre la capa d'enllaç i la capa de Transport del model OSI.

## Slide 19: Exercici 3. Resolució
En funció del tipus de protocol implementat les diferencies i similituds entre aquestes dues capes poden ser diversos i variats. Tot i això, a nivell general el que tenim és:
Similituds:
La capa d'enllaç i la capa de transport es realitzen control d'errors i control de flux.
Diferències:
La capa d'enllaç treballa entre nodes veins. El que es coneix com punt a punt. La capa de transport treballa entre els extrems, o el que s'anomena origen-destí.

## Slide 20: Exercici 4
Feu una cerca per internet. Trobeu i expliqueu amb les vostres paraules les diferències entre les capes de Aplicació, presentació i sessió.

## Slide 21: Exercici 5
Associa a quina capa pertanyen els següents protocols dins l'stack TCP/IP. Explica quin és el seu objectiu o funció.
SNMP, ARP, UDP, RIP, SSH, UDP, IEEE802.15.1

## Slide 22: Exemples de sockets
Aquí podem fer servir algun dels programets tipus client servidor que vam fer l'any passat per la pràctica 1

## Slide 23: Exemples de sockets (II)
Client
Servidor